Инструкция по применению

ВНИМАНИЕ!!!

3 правила технического обслуживания машинки для стрижки овец

1. Не перетягивать регулировочный винт на режущей головке (затягивая винт до    упора, увеличивается сила трения между верхним и нижним ножами в следствии чего увеличивается нагрузка на мотор, что приводит к его выходу из строя)

2. Каждые 10 минут работы смазывать (по 1-2 капли масла) лезвия ножей через технологические отверстия.

3. Каждые 20 часов работы менять густую смазку (литол, солидол и т.п.) между режущей головкой и рукояткой, предварительно открутив 4 соединительных винта.

Машинка для стрижки

Содержание

- Общая информация

  - Перечень составных частей

  - Предназначение

  - Технические характеристики

  - Комплектность

- Техника безопасности

  - Предупреждение

  - Правила работы

  - Основы безопасности

    - Правила работы от электросети

    - Проверка исправности прибора

    - Правила личной безопасности

    - Другие возможные риски

  - Требования к оператору прибора

- Подготовка к работе

  - Предостережения, рекомендации

  - Настройка прижатия ножей

  - Смазывание

  - Включение / выключение

  - Возможные неисправности

- Чистка, обслуживание и хранение

  - Чистка машинки для стрижки

  - Установка ножей

  - Заточка ножей

  - Чистка воздушных фильтров

  - Замена ножевого блока

  - Хранение машинки для стрижки

- Ремонт

  - Предостережение

  - Возможные неисправности и способы их устранения

1. Общая информация

1.1 Перечень составных частей (см. рис. 1)

- Резец

- Хомут прижатия ножей

- Вилка

- Пружина-стопор прижатия ножей

- Крышка

- Скользящая втулка

- Ручка настройки прижатия ножей

- Шестерня

- Редуктор

- Подшипник мотора

- Статор

- Ротор

- Угольные щетки

- Конденсатор

- Кнопка включения / выключения прибора

- Информационная табличка

- Кнопка автоматического отключения питания

- Муфта для недопущения перекручивания кабеля

- Кабель питания

- Держатель конических болтов

- Гребень

- Фиксирующие зажимы на пружине прижатия ножей

- Ножевой блок

- Соединительная пружина прижатия ножей

- Коленчатый вал

- Коленчатый шпиндель

- Отделение двигателя

- Воздушный фильтр

- Винт фиксации ножей

- Подшипник

1.2 Предназначение

Эта машинка предназначена для стрижки овец и коз, а также лам, альпака и других животных семейства верблюдовых. В случае смены ножевого блока машинку также можно использовать для стрижки крупнорогатого скота и лошадей.

Другие виды работ, например, стрижка людей, строго запрещены.

1.3 Технические характеристики

Электропитание:					210v-240v

Требуемый предохранитель:			см. информационную табличку на приборе

Размеры (ширина * высота * длина):		~ 85 мм * 100 мм * 350 мм

Вес (с учетом кабеля):			1900 граммов

Допустимая температура рабочей среды:		0°C – 40°C

Допустимая влажность воздуха:		10% – 90% относительной влажности

Уровень шумности (LpAm):			93 dB(A) (DIN-45635-1/04.84 + BG-PAS 26)

Ускорение (avhw):				11 м/с2 (EN-28662-1/01.93)

1.4 Комплектность

Машинка для стрижки с ножевым блоком

Отвертка

Флакон специального смазочного масла

Щетка для чистки

Футляр для транспортировки и хранения

Доступные функции:

- Замена ножевого блока (установка ножевого блока для стрижки крупнорогатого скота и лошадей)

- Установка различных ножей

2. Техника безопасности

2.1 Предупреждение

В этом разделе содержатся правила техники безопасности, которые следует неукоснительно соблюдать при эксплуатации прибора.

Все, кто собирается работать этой машинкой, выполнять ее ремонт или обслуживание, обязаны внимательно прочитать и понять эту инструкцию.

Инструкцию следует бережно хранить в футляре вместе с машинкой, чтобы иметь возможность обратиться к ней в любой момент.

2.2 Правила работы

Предназначение прибора описано в разделе 1.2.

Внимание!

Для безопасной работы должны быть соблюдены следующие условия:

Параметры рабочей среды должны соответствовать указанным в разделе 1.3 «Технические характеристики».

Стрижка других животных, особенно хищных пород, недопустима. Это может привести к серьезным травмам или фатальному исходу.

Прибором запрещается пользоваться детям и больным людям. В случае использования прибора с удлинителем электрического кабеля или с портативным источником питания располагайте оборудование так, чтобы на него не попадали брызги и любая другая влага.

2.3 Основы безопасности

2.3.1 Правила работы от электросети

Внимание!

Используйте только исправные розетки. Работа от неисправной розетки может привести к короткому замыканию или удару электрическим током. Внешние розетки должны быть оснащены устройством защитного отключения. Изучите возможность установки такого устройства.

Чистку и обслуживание прибора разрешается производить только при отсоединенном от розетки кабеле питания.

Ни в коем случае не оставляйте без присмотра машинку с подключенным к розетке кабелем питания. Не допускайте детей туда, где производится стрижка, и храните машинку в недоступном для них месте.

2.3.2 Проверка исправности прибора

К стрижке разрешено приступать только в случае, если машинка не повреждена и находится в рабочем состоянии. При обнаружении каких-либо дефектов на корпусе машинки или на кабеле питания их следует устранить или отдать прибор в ремонт.

2.3.3 Правила личной безопасности

На время работы надевайте защитные наушники!

Обычный уровень шума, издаваемый машинкой при работе – 93 dB(A). Мы рекомендуем работать только в защитных наушниках.

На время работы надевайте защитные очки и перчатки!

В целях Вашей личной безопасности мы рекомендуем работать только в защитных очках и перчатках.

Вы можете приобрести эту защитную амуницию у Вашего поставщика.

2.3.4 Другие возможные риски

В случае, если во время стрижки возникнут какие-либо другие опасные или потенциально опасные ситуации, непосредственно не связанные с процессом стрижки, или если Вы обнаружите опасные технические дефекты, мы просим Вас проинформировать нас об этом.

2.3.5 Требования к оператору прибора

Работать машинкой довольно просто, поэтому требования к ее оператору минимальны. Тем не менее, их следует знать и соблюдать.

- Оператор машинки должен быть опытным животноводом и хорошо знать особенности той породы животных, которых он собирается стричь.

- Оператор машинки должен внимательно прочитать и понять данную инструкцию, особенно в части возможных рисков (или быть проинструктированным опытным специалистом по использованию данной машинки для стрижки).

Детям строго запрещено пользоваться данным инструментом.

3. Подготовка к работе

3.1 Предостережения, рекомендации

Внимание!

В случае несоблюдения правил эксплуатации стрижка животных электрическими приборами может быть опасной и привести к травмам и даже смерти! Прежде чем приступать к работе, внимательно изучите эти профилактические меры и рекомендации:

- Напряжение в Вашей электросети должно соответствовать напряжению, указанному на информационной табличке прибора. Машинку разрешается подключать только к источнику переменного тока.

- Ни в коем случае не прикасайтесь к ножам, когда машинка включена.

- Даже когда машинка выключена, но ее кабель питания подключен к розетке, не прикасайтесь к ножам. Прежде чем приступать к операциям по чистке и обслуживанию машинки, обязательно отключите кабель питания от розетки.

- Не допускайте попадания какой-либо жидкости на машинку. Ни в коем случае не стригите мокрых животных. Любая жидкость, попавшая в прибор, нарушит его изоляцию, и возникнет опасность удара электрическим током или короткого замыкания. Чистите машинку только сухой щеткой, прилагаемой в комплекте.

- Кабель питания, неаккуратно лежащий на земле, также может стать источником опасности. Перед началом работы аккуратно расположите кабель питания, чтобы никто не мог случайно зацепить его. Не допускайте его перекручивания и запутывания. Животные также не должны стоять на кабеле, ходить по нему или иметь возможность случайно зацепить его. Ни в коем случае не наматывайте кабель питания на машинку и храните его вдалеке от горячих поверхностей и предметов. Это может повредить кабель и привести к потере изоляции. Регулярно осматривайте кабель на предмет повреждений.

- Перед отключением кабеля питания из розетки обязательно выключайте машинку (перемещайте кнопку выключения в положение 0 (см. рис. 2).

- Используйте только оригинальные ножи от производителя. Нельзя использовать поврежденные ножи с затупившимися, отсутствующими или сломанными зубчиками. Стригите только ножами с исправными заточенными зубчиками, установленными специалистами.

- Перед началом стрижки осмотрите животное и удалите с его шерсти инородные предметы (проволоку, деревянную стружку и т. д.).

- На время стрижки надевайте специальную рабочую одежду. Не работайте в слишком свободной одежде и снимайте перед работой все украшения, которые могут случайно попасть в работающий механизм. Для обеспечения большей безопасности мы рекомендуем надевать для работы защитные очки, наушники и перчатки.

- Ни в коем случае не вставляйте в отверстия машинки посторонние предметы.

- Шум, издаваемый машинкой во время работы, может обеспокоить животное. Если оно дернется от испуга, можно получить серьезную травму. Надежно зафиксируйте животное, перед стрижкой подходите к нему спереди и включайте машинку только, когда Вы видите и контролируете животное.

- Стрижку разрешается проводить только, когда вокруг нет случайных, неподготовленных людей.

- Проводите стрижку только в хорошо проветриваемых помещениях. Ни в коем случае не работайте вблизи от взрывоопасных предметов и веществ.

Неукоснительно следуйте этим рекомендациям. При работе с электрическими приборами используйте устройства защитного отключения.

3.2 Настройка прижатия ножей

Перед началом работы проведите следующую настройку:

Перед стрижкой:

При выключенном питании машинки проверьте, что конические болты держателя хомута прижатия ножей закреплены в соответствующих им отверстиях на резце (см. рис. 3, п. 2). Затягивайте ручку прижатия ножей до тех пор, пока не почувствуете легкого сопротивления (см. рис. 3, п. 1). Затем затяните ручку прижатия ножей еще на ¼ оборота.

Включите машинку. Ослабьте ручку прижатия ножей (см. рис. 7) так, чтобы ножи почти не оказывали давления друг на друга (при этом заметно возрастет шум, издаваемый машинкой).

Внимание!

Если ручка прижатия чрезмерно ослаблена, нож может вылететь из машинки и нанести травму.

Теперь медленно затягивайте ручку прижатия, пока не почувствуете небольшое сопротивление, а шум работы двигателя не станет приглушенным. Прижатие ножей настроено. Приступайте к стрижке. Если ножи все-таки не режут, немного усильте прижатие.

Во время стрижки:

При стрижке этой машинкой надо прилагать меньше усилий, чем при стрижке аналогичными машинками для стрижки овец. Поэтому нужно следить за тем, чтобы прижатие ножей не было настроено слишком сильным. Во время стрижки время от времени корректируйте прижатие ножей с помощью ручки настройки прижатия (в пределах ¼ ее оборота).

Если перед началом стрижки ручка прижатия была закручена недостаточно, между ножами начнут скапливаться волосы. Это может затруднить процесс стрижки или даже сделать его невозможным. Если это произойдет, ножи необходимо снять, почистить, смазать и снова установить так, как указано в разделе 4.2.

3.3 Смазывание

Перед и во время стрижки

Для обеспечения плавной работы и качественной стрижки, а также для увеличения срока службы машинки и ножевого блока на резец и гребень (см. рис. 4, пп. 1 и 3) должен быть нанесен тонкий слой масла. Все остальные движущиеся части ножевого блока также должны быть хорошо смазаны. Капните несколько капель масла на ножи и немного в отверстия на ножевом блоке (см. рис. 4, п. 2).

Используйте только специальное смазочное масло или керосиновое масло, соответствующее требованиям ISO VG 15. Это масло нетоксичное, оно не раздражает кожу и слизистую оболочку. Такое керосиновое масло разлагается до 20% за 21 день (в соответствии с положением CEC-L-33-T-82).

Недостаток масла чаще всего негативно сказывается на качестве стрижки. Сухие ножи сильнее перегреваются и быстрее изнашиваются.

Ножи и ножевой блок следует регулярно смазывать во время стрижки (по крайней мере, раз в 15 минут), чтобы исключить их работу в сухом состоянии.

3.4 Включение / выключение

Переключатель питания может находиться в двух положениях (на рис. 2 переключатель находится в положении 0):

Положение I: машинка включена.

Положение 0: машинка выключена.

Для выключения машинки всегда пользуйтесь переключателем питания (см. рис. 2), а не выдергивайте кабель из розетки.

3.5 Возможные неисправности

Машинка оснащена функцией автоматического отключения питания, которая защищает прибор от механических и термических перегрузок. Если кнопка автоматического отключения сработала и выскочила со своего места (в этот момент машинка тоже отключится), немедленно переместите переключатель питания в положение 0 (см. рис. 2). Причиной автоматического отключения может быть: неисправность двигателя машинки, чрезмерное прижатие ножей, заедающий ножевой блок, грязный воздушный фильтр и т. д.

Выдерните кабель питания из розетки и устраните причину автоматического отключения. Через несколько минут после этого Вы сможете нажать на кнопку автоматического отключения, вжав ее на место (см. рис. 5), включить машинку и продолжить работу.

О других возможных неисправностей читайте в разделе 5 «Ремонт».

4. Чистка, обслуживание и хранение

Внимание!

Перед началом чистки и любой другой операции по обслуживанию прибора отключите питание и выдерните кабель питания из розетки.

Даже если машинка выключена, а кабель питания вставлен в розетку, не проводите никаких операций с ножами и ножевым блоком. Если Вы планируете прикасаться к ножам и ножевому блоку, сначала обязательно отключите кабель питания из розетки.

4.1 Чистка машинки для стрижки

Чистка ножей и ножевого блока

После стрижки удалите с машинки смазочное масло, протерев ее сухой тряпкой, и аккуратно почистите ножи и ножевой блок специальной сухой щеткой (прилагается в комплекте). Затем смажьте все эти детали, чтобы не допустить возникновения ржавчины. Даже небольшие участки ножей со ржавчиной могут негативно сказаться на качестве стрижки или сделать ее невозможной.

4.2 Установка ножевого блока

Пара ножей состоит из гребня (см. рис. 6, п. 2) и резца (см. рис. 6, п. 1). При установке ножей важно верно расположить их таким образом, чтобы соприкасались их нужные стороны. Установку ножей проводят следующим образом:

Ослабьте ручку прижатия ножей (см. рис. 7) и разместите машинку на твердой устойчивой поверхности так, чтобы винты фиксации ножей оказались наверху. Открутите эти винты (см. рис. 8) и снимите оба старых ножа.

Проверьте, что новые ножи, которые Вы собираетесь установить на машинку, чистые и сухие. Если их поверхности загрязнены, даже правильно установленные ножи не будут хорошо стричь.

Установите новый резец в хомут прижатия ножей (см. рис. 9 и рис. 3, п. 2) и вставьте новый гребень между ослабленными винтами (см. рис. 10). Затем затягивайте винты фиксации ножей до момента, пока Вы еще можете сдвинуть рукой гребень.

Теперь переверните машинку так, чтобы ручка прижатия ножей оказалась наверху.

Вам необходимо расположить и закрепить ножи таким образом, чтобы гребень выступал за наконечники резца примерно на 1.5 – 2.0 мм (см. рис. 11).

Когда Вы расположите ножи должным образом, затяните винты фиксации ножей.

Проверьте, что ножи корректно установлены, и что конические болты держателя хомута прижатия ножей (см. рис. 3, п. 2) находятся в соответствующих отверстиях на резце. Теперь затягивайте ручку прижатия ножей так, чтобы гребень начал оказывать небольшое давление на резец.

4.3 Заточка ножей

Стригите только хорошо заточенными ножами. Если ножи затупились, или у них выломались зубчики – замените эти ножи. Заточку затупившихся ножей может проводить только обученный мастер на специальном оборудовании. Свяжитесь с Вашим поставщиком, чтобы узнать координаты сервис-центра.

4.4 Чистка воздушного фильтра

Воздушный фильтр машинки расположен на нижней части отделения двигателя. Для чистки его можно снять с машинки (см. рис. 12). Необходимо регулярно чистить воздушный фильтр сухой щеткой. Во время чистки проверьте, не попали ли в машинку какие-либо инородные предметы.

Ни в коем случае не включайте машинку без установленного на нее воздушного фильтра!

4.5 Замена ножевого блока

Чтобы сменить ножевой блок и перейти от стрижки овец к стрижке скота или наоборот, ослабьте оба винта на ножевом блоке. Снимите один ножевой блок и установите на его место другой (см. рис. 13). Выполняя эту операцию, при необходимости смажьте шестерню (см. рис. 1, п. 8). Снова затяните оба винта на ножевом блоке.

4.6 Хранение машинки для стрижки

Внимание!

Храните машинку для стрижки только в сухом месте в поставляемом в комплекте футляре. Не включайте машинку, если в нее могла попасть какая-либо жидкость. В этом случае есть опасность удара электрическим током или короткого замыкания. Обратитесь в сервис-центр.

Возьмите за правило после использования чистить, смазывать машинку и ослаблять ручку прижатия ножей, а хранить – в предназначенном для этого футляре, в сухом, чистом месте, недоступном для детей (см. рис. 14).

5. Ремонт

5.1 Предостережение

Действия, которые нужно предпринять для устранения неисправностей, указаны в списке возможных неисправностей в столбце «Ремонт». Операции, указанные на сером фоне, разрешено проводить только сотрудникам специализированных сервис-центров.

Свяжитесь с Вашим поставщиком, чтобы узнать координаты ближайшего сервис-центра.

5.2 Возможные неисправности и способы их устранения

Внимание!

В случае обнаружения неисправностей, не указанных в нижеследующем списке, обратитесь в авторизованный сервис-центр.

Неисправности ножевого блока

| Неисправность | Причина | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| Резец не двигается вдоль всей своей рабочей поверхности | Соединительная пружина прижатия ножей (24) сломана | Замена соединительной пружины прижатия ножей |
|  | Коленчатый вал (25) и/или коленчатый шпиндель (26) и/или вилка (3) изношены | Замена коленчатого вала и/или коленчатого шпинделя и/или вилки |
|  | Подшипники изношены | Замена подшипников |
| Резец не двигается | Шестерня Z30 (8) неисправна | Замена шестерни |
|  | Редуктор (9) в отделении двигателя (27) неисправен | Замена редуктора |
|  | Коленчатый шпиндель (26) сломан или погнут | Замена коленчатого шпинделя |
|  | Коленчатый вал (25) отсутствует | Замена коленчатого вала |
| Ручка прижатия ножей не фиксируется и сама ослабляется во время работы | Пружина-стопор прижатия ножей (4) отсутствует | Замена пружины-стопора прижатия ножей и установка ее на машинку таким образом, чтобы ручка прижатия ножей была затянута, но поддавалась в обратном направлении |
|  | Крышка (5) расшаталась | Приклейте крышку надежным клеем |
| На резец не оказывается достаточного давления | Соединительная пружина прижатия ножей (24) сломана | Замена соединительной пружины прижатия ножей |
|  | Скользящая втулка (6) отсутствует | Замена скользящей втулки |
|  | Скользящая втулка (6) изношена | Замена скользящей втулки |
|  | Верхний край вилки (3) изношен | Замена вилки |
|  | Хомуты прижатия ножей (2) изношены | Замена хомутов прижатия ножей |
| Хомуты прижатия ножей не держатся на месте и выпадают | Фиксирующие зажимы на пружине прижатия (22) неисправны | Замена фиксирующих зажимов на пружине прижатия |
| Плохое качество стрижки | Гребень (21) и резец (1) затупились | Заточка ножей вогнутым профилем ~ 20 μm |
|  | Прижатие ножей недостаточно сильное | Усиление прижатия ножей с помощью затягивания ручки прижатия (3) |
|  | Ножи не были заточены | Заточка ножей вогнутым профилем ~ 20 μm |
| Машинка не стрижет | Гребень (21) установлен неправильно | Установка гребня с выступом на 1.5 мм относительно резца (см. рис. 11) |
|  | Коленчатый вал (25) отсутствует | Замена коленчатого вала |
|  | Шестерня (8) и/или редуктор (9) неисправны | Замена шестерни и/или редуктора |
|  | Ножевой блок (23) изношен | См. раздел 1.4 |
| Ножевой блок перегревается | Прижатие ножей слишком сильное | Ослабление прижатия ножей и при необходимости – их заточка |
|  | Коленчатый вал (25) не смазан | Смазка коленчатого вала |
|  | Скользящая втулка (6) не смазана | Смазка скользящей втулки |
|  | Подшипники изношены | Замена подшипников |

Примечание. Цифры в скобках означают порядковый номер детали в Перечне составных частей (см. раздел 1 и рис. 1).

Неисправности отделения двигателя

| Неисправность | Причина | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не работает | Нет питания | Проверка кабеля и предохранителя |
|  | Кабель питания неисправен | Проверка и замена кабеля в сервис-центре |
|  | Переключатель питания или сам двигатель неисправен | Ремонт в сервис-центре |
|  | Сработала кнопка автоматического отключения питания | Нажатие и установка на место кнопки автоматического отключения питания (см. рис. 5) |
| Кнопка автоматического отключения питания постоянно срабатывает (см. рис. 5) | Ножи заедают (см. рис. 6) | Устранение причины заедания ножей |
|  | Воздушный фильтр загрязнен (см. рис. 12) | Чистка или замена воздушного фильтра |
|  | Ротор или статор неисправен | Замена ротора / статора |
|  | Кнопка автоматического отключения неисправна | Замена кнопки автоматического отключения |
| Двигатель работает очень медленно | Угольные щетки изношены | Замена угольных щеток в сервис-центре |
|  | Ротор или статор повреждены | Замена ротора / статора |
| Отделение двигателя перегревается | Воздушный фильтр загрязнен, в двигатель не поступает воздух (рис. 1, п. 28) | Снятие воздушного фильтра и чистка его кисточкой или замена воздушного фильтра |
|  | Прижатие ножей слишком сильное | Ручка прижатия ножей затянута слишком сильно (см. рис. 7). Если после ослабления прижатия ножей они все равно не режут, их следует заточить или заменить |
|  | Подшипники неисправны | Замена подшипников |
| Двигатель при работе издает громкий свист | Редуктор и валы не смазаны | Смазка редуктора и валов |
| Двигатель при работе вибрирует | Ротор неисправен | Замена ротора |
|  | Подшипники изношены | Замена подшипников |

6. Контактная информация

Для связи с ближайшим сервисным центром обратитесь к Вашему поставщику. Его координаты указаны в гарантийном талоне, выписанном Вам при покупке.

Примечание. Вследствие перманентной доработки приборы могут отличаться от описанных в данной инструкции без особого уведомления.

| НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ДАТА ПРОДАЖИ |  |  |
| ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА |  |  |

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за покупку и просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Обратите внимание на наличие даты продажи, серийного номера изделия, подписи продавца и печати магазина. Перед началом использования изделия внимательно изучите инструкцию по эксплуатации

Условия гарантийного обслуживания:

- Торгующая организация гарантирует исправность, отсутствие механических повреждений и полную комплектность изделия на момент продажи. Если при покупке изделия покупателем не были предъявлены претензии по комплектации, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

- Сервисный центр действует в рамках и на основании законодательства Российской Федерации, а именно:

  - Гражданского кодекса РФ;

  - Закона о защите прав потребителей;

  - Постановления Правительства РФ от 20 октября 1998 г. № 1222 «О внесении изменений и дополнений в Правила продажи отдельных видов товаров, перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на  период ремонта или замены аналогичного товара, и перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки и комплектации»;

- Гарантийный срок на материалы, производственные и функциональные дефекты изделия составляет 12  месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем всех положений, изложенных в Инструкции по эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на ножи, аккумуляторы, а также  расходные материалы: электродные накладки, эластичные ремни, соединительные провода и  т.п.

- Претензии по изделию необходимо предъявлять непосредственно в уполномоченный сервисный центр. Сервисный центр, на основании договора с продавцом, компетентен давать заключение о причине и характере неисправности. Замена изделия производится только в случае, если оно не может быть отремонтировано. При замене изделия гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи изделия потребителю.

- Владелец изделия осуществляет его доставку по адресу выполнения гарантийного ремонта и обратно самостоятельно.

- Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия и может доходить до 20 календарных дней с момента обращения.

- Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, заплаченной покупателем за данное изделие.

- При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности изделия. Необоснованным считается обращение в случаях, признанных не гарантийными уполномоченным сервисным центром

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия на изделие не действует в следующих случаях:

            - гарантийный талон неправильно заполнен или подделан; серийный номер (если он предусмотрен для данного изделия) поврежден или удален;

            - отсутствуют товарно-финансовые документы (кассовый чек, товарная накладная), подтверждающие факт покупки;

            - производилось вскрытие или ремонт изделия покупателем или неуполномоченным сервисным центром;

            - недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, увеличением времени непрерывной работы (вибрационные машинки не более 20 минут) , хранения или  транспортировки изделия, установленных нормативной и  технической документацией на него, с указанием конкретных норм этой документации, которые нарушены;

            - попаданием в изделие посторонних предметов и жидкостей;

            - наличие на изделии внешних или внутренних механических повреждений (трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или при транспортировке изделия;

            - компонент или аксессуар является быстро изнашиваемым (ножи, аккумуляторы, электродные накладки, эластичные ремни, соединительные провода и т.д.);

            - дефект является результатом естественного износа (сильное внешнее или внутреннее загрязнение, следы коррозии);

            - повреждения вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питающей сети, природные явления или стихийные бедствия, пожар, действия животных, насекомых и т.п.)

            - недостатки обнаружены покупателем, и претензия заявлена после истечения гарантийного срока или иного установленного Законодательством РФ срока для обнаружения недостатков изделии.

Порядок возврата неисправного оборудования:

Неисправное изделие принимается только в чистом виде и  полностью комплектным, в оригинальной упаковке, при наличии правильно заполненного гарантийного талона и товарно-финансовых документов (кассового чека магазина, товарной накладной).

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие получено исправным, к внешнему виду и комплектации претензий нет.

Подпись покупателя:

Адрес пункта приема в сервисное обслуживание:

г. Москва,ул. Промышленная д. 11стр 3 .  84952122310  Режим работы: Пн, Вт, Чт, Пт с 11.00 до 18.00.

# Text boxes

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН